## Slide 1: VLAKOTRAMVAJ Technologická integrace tramvaje se železnicí
Univerzita třetího věku

## Slide 2: Jak tento systém nazývat?
Čeština nemá jednotný název, více možností:
Vlakotramvaj
Technologická integrace tramvaje se železnicí
Tramvlak
Tram-train
Dvousystémová tramvaj
Bimodální tramvaj
Model Karlsruhe
……

## Slide 3: Podstata systému
drážní vozidlo využívá tramvajovou síť ve městech a železniční síť v regionu
na okrajích měst zajištěno propojení mezi tramvajovou a železniční dopravní sítí
cestující v regionu využívá výhod železniční dopravy, ve městech potom dopravy tramvajové
cestující nemusí přestupovat, má zajištěno spojení přímo do centra města (na rozdíl od příměstských rychlodrah – vzdálenosti zastávek)
vozidla trakce závislé, případně nezávislé

## Slide 4: Shrnutí předchozího snímku
vozidla se v regionu pohybují po železničních tratích a využívají stávající železniční zastávky a stanice
na okraji města přejíždí na tramvajovou síť a do centra města pokračují po této síti, využívaje tramvajové zastávky, které jsou zejména v centru města četnější než u příměstských rychlodrah
výhoda tohoto systému v porovnání s příměstskými rychlodráhami spočívá v tom, že se cestující bez přestupu z příměstské oblasti dostane přímo do centra a co nejblíže cíli cesty

## Slide 5: Požadavky na vozidlo
u vozidel závislé trakce dvousystémovost napájení
stejný rozchod kolejí tramvajových/železničních (nepoužívat žlábkové kolejnice)
schopnost komunikace se zabezpečovacím zařízením; vybavení návěstmi jako vlak
problém obrysu vozidla (hrana nástupiště)
odolnost proti nárazům v železniční dopravě
vyřešení problému s výškami nástupní plochy

## Slide 6: Příklady z praxe
Karlsruhe (od 1992)
Saarbrücken (od 1997)
Zwickau (od 1999)
Chemnitz (od 2002)
Kassel (od 2006)
Wien – Baden
Nordhausen
…

## Slide 7: Aplikace i v České republice?
problém právního prostředí (neznámý pojem)
Zvažované systémy v České republice:
Brno: Severojižní kolejový diametr
Regiotram Nisa
Slezsko: tratě Ostrava – Hlučín, Ostrava – Orlová
Mostecko: projekt EURO-CESTY
pražská aglomerace