## Slide 1: AutoTram Extra Grand

## Slide 3: Charakteristika (1/2)
nejdelší hybridní autobus na světě
v srpnu 2012 testovací jízdy v Drážďanech, běžný provoz od října
Dopravní institut Fraunhofer, Technická univerzita v Drážďanech a další
délka 30,73 m
maximální hmotnost 44 662 kg
celková kapacita až 256 cestujících (96 sedadel, až 160 míst k stání)
80% nízkopodlažní

## Slide 4: Charakteristika (2/2)
spojení výhod tramvaje (popř. vlaku) a autobusu – vysoká kapacita, dobrá manévrovatelnost a flexibilita, nízké náklady na infrastrukturu
diesel-elektrický hybridní pohon
plně elektrický provoz na základě Li-ion baterií
šetrný k životnímu prostředí
možnost použití v BRT systémech, nebo jako záložní systém pro případ poruchy jiných kapacitních systémů hromadné dopravy

## Slide 7: Technologie
zdroj elektrické energie:
  Li-ion baterie
  palivové články
  dieselové generátory
  výkonné dvouvrstvé kondenzátory
rekuperace
rychlé nabíjení
přísné bezpečnostní standardy

## Slide 8: Technologie
na řízení vozidla se podílí pečlivě připravované počítačové programy – i poslední náprava projíždí stejnou trajektorii jako ta první
k řízení není potřeba žádné speciální řidičské oprávnění
minimální poloměr otáčení 24 726 mm
nástupní výška 320 mm
šířka dveří 1200 mm

## Slide 9: Zúčastněné firmy a instituce
Göppel Bus GmbH, Ehrenhain
Fraunhofer IVI, Dresden
Technische Universität Dresden
WITTUR Electric Drives GmbH, Dresden
Motion Control and Power Electronics GmbH, Dresden
DEKRA Automobil GmbH, Klettwitz
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

## Slide 12: AutoTram – hightech Demonstrator

## Slide 13: AutoTram – hightech Demonstrator
vozidlo představeno 2010
Dopravní institut Fraunhofer, Technická univerzita v Drážďanech a další
laboratoř na kolech
automatické řízení (podle bílých pruhů na krajích jízdního pruhu)
dobíjení probíhá na zastávce

## Slide 14: Závěr
AutoTram Extra Grand lze použít jako ekonomickou alternativu ke konvenčním dopravním systémům
lze uplatnit především v oblastech, kde je požadován vysoký přepravní výkon, flexibilita a dodržení ekologických norem