## Slide 1: Automatické vozidlo Easymile EZ10

## Slide 2: Úvod Easymile
2014: založení společnosti Easymile
sídlo Toulouse, pobočky Singapur a Denver

## Slide 3: Partneři

## Slide 4: Vozidlo Easymile EZ10

## Slide 5: Charakteristika
výrobce vozidla – společnost Ligier (F)
nutnost vybudování potřebné infrastruktury
zatížení veřejných rozpočtů
pouze doplněk ke stávajícímu systému
možnost využití i pro spojení s letištěm, v rekreační střediskách a tematických parcích, v logistických parcích
vozidla nemají stanovena čela
nutnost pokračování vývoje
koncept Smart City

## Slide 6: Technická specifikace
kapacita | 6 sedících a 6 stojích osob
cestovní rychlost | 20 km/h
maximální rychlost | 40 km/h
motor | Elektrický asynchronní
výdrž | 14 hodin běžného provozu
baterie | Lithium-ion (LiFep04)
nabíjecí stanice | 230 v 16 A
délka | 3,928 m
šířka | 1,986 m
výška | 2,750 m
rozvor | 2,800 m
užitečná hmotnost | 1700 Kg
maximální přípustná hmotnost | 2800 Kg

## Slide 7: Režimy provozu
režim „metro“: vozidlo jezdí po předem dané trase a zastavuje na každé zastávce této trasy, tedy stejně jako vlaky metra
režim „bus“: vozidlo jezdí v podstatě v režimu metro, ale s rozdílem, že zastavuje na zastávkách pouze na vyžádání cestujícího
režim „na vyžádání“: tento režim umožňuje využití vozidla jako taxi pomocí speciální aplikace pro chytré telefony

## Slide 8: Řízení
kombinace laserových a optických senzorů
diferenciální GPS ─ pracuje na principu alespoň jednoho přijímače GPS signálu o známých souřadnicích, tzv. referenční stanice, která vyhodnocuje odchylky měření v systému GPS od skutečného stavu své polohy a vypočítává korekce
senzory detekujícími statické nebo pohybující se objekty
software k řízení na dálku v reálném čase

## Slide 9: Finsko, Sohoja

## Slide 10: Koncept Smart City (1/2)

## Slide 11: Koncept Smart City (2/2)
Inteligentní mobilita zahrnuje zejména:
řízení a regulaci dopravy ve městě (včetně cyklistiky a dopravy v klidu) pomocí dopravní telematiky, administrativních opatření i plánovitého rozvoje městské dopravní infrastruktury
podporu uživatelsky příjemné hromadné dopravy jako plnohodnotné alternativy k dopravě individuální
podporu zavádění ekologicky čistých pohonů v dopravě hromadné i individuální