## Slide 1: Boeing 787 - Dreamliner

## Slide 3: Vývoj (1/2)
vývoji od počátku roku 2001
2 vývojové větve
    Sonic Cruiser (až rychlost zvuku)
    Yellowstone (ekonomičtější)
          aerolinky vybraly projekt Yellowstone
          hliník byl ve velké míře nahrazen plasty vyztužené uhlíkovými vlákny neboli kompozitními materiály (dále jen „KM“)

## Slide 4: Vývoj (2/2)

## Slide 5: Technické parametry (1/2)
model | 787-3 | 787-8 | 787-9
posádka kabiny | 2 |  | 
cestujících | 290–330 | 210–250 | 250–290
délka | 57 m |  | 65 m
rozpětí křídel | 52 m | 60 m | 63 m
úhel trup-křídlo | 32,2 ° |  | 
výška | 16,92 m (55'6") |  | 
výška trupu | 5,91 m (19'5") |  | 
šířka trupu | 5,75 m (18'11") |  | 
šířka kabiny | 5,49 m (18') |  | 
objem nákladu | 124,6 m³ |  | 152,9 m³

## Slide 6: Technické parametry (2/2)
model | 787-3 | 787-8 | 787-9
hmotnost bez nákladu | 101,1511 t | 109,7694 t | 115,2125 t
maximální vzletová hmotnost | 165,1076 t | 219,5387 t | 244,9399 t
letová rychlost | mach 0,85 (903 km/h) |  | 
max. letová rychlost | mach 0,89 (945 km/h) |  | 
dolet | 4650 – 5650 km | 4 200 – 15 200 km | 14 800 – 15 750 km
objem palivové nádrže | 41 965 l | 126 917 l | 138 898 l
praktický dostup | 13 106,4 m |  | 
motory | General Electric Genx/Rolls-Royce Trent 1000 |  | 
maximální tah motoru | 235,8 kN | 284,7 kN | 311,4 kN

## Slide 8: Konstrukce (1/2)
křídla a trub z kompozitních materiálů (55 % KM, 20 % hliník, 15 % titan a 10 % ocel)
KM jsou lehčí a pevnější než ocel
lehčí o 18 t
úspora paliva až 20 %
KM se při nárazu tříští
netvoří Faradayovu klec
nákladnější na údržbu a opravy

## Slide 9: Konstrukce (2/2)
použití nových motorů se standardizovaným uchycením
použití větších oken (27x43 cm)
běžná vlhkost vzduchu
tlak vzduchu stejný jako ve výšce 2000 m
modulární palubní systém

## Slide 20: Závěr
Boeing 787 – Dreamliner udává směr vývoje firmy
ekologicky i ekonomicky příznivý
některé problémy řešeny až po nasazení
díky nekorodujícím kompozitům má vzduch uvnitř letadla přirozenou vlhkost
díky své nízké váze nemá problémy s přistáním na menších letištích