## Slide 1: Duální autobusy

## Slide 2: Úvodem
autobusy schopné jezdit po dvou typech jízdních cest:
  běžné pozemní komunikace
  speciální autobusové dráhy
různé pojmenování:
  v Austrálii O-Bahn
  v Německu SpurBus nebo BusBahn
  ve Velké Británii Guided Busway

## Slide 3: Charakteristika dopravní cesty
speciální betonová dráha s bočními obrubníky
na autobus působí podobně jako kolej na drážní vozidlo
směrové vedení autobusu
dráha vybudována samostatně nebo např. jako součást tramvajové tratě

## Slide 6: Charakteristika vozidla
speciální autobus vybavený bočními vodorovnými vodícími koly
vodící kola jedou po svislé části cesty (obrubníku)
vodící kola jsou spojena s hlavní řídící nápravou a tím otáčejí hlavními koly autobusu
řidič neovlivňuje zatáčení, reguluje jenom rychlost, rozjíždění a brzdění

## Slide 7: Provozované systémy ve světě
Německo – Essen, Mannheim (1992 – 2005)
Austrálie – Adelaide
Velká Británie:
  Birmingham - experimentálně 1984 – 1987
  Ipswich - pouze 200 m dlouhý úsek, součástí systému BRT
  Leeds – 7 úseků, celkově asi 3,5 km
  Bradford – 2,3 km
  Edinburgh – 1,5 km
  Cambridge – plánován 28 km úsek využívající těleso zrušené železniční tratě Cambridge – St. Ives

## Slide 8: Spurbus Mannheim

## Slide 9: O-Bahn Busway v Adelaide
provoz zahájen roku 1986
délka 12 km
maximální rychlost na rovných úsecích 100 km/h
průměrná cestovní rychlost 60 km/h
dráha z právního hlediska považována za silnici

## Slide 12: Cambridgeshire Guided Busway
provoz zahájen 7. 11. 2011
délka 25 km – nejdelší na světě

## Slide 13
Výhody:
oproti tramvajím například možné ostřejší zatáčení (menší minimální poloměr oblouku)
schopnost překonávat větší sklony
menší hlučnost
vybudování infrastruktury je jednodušší a levnější
menší prostorová náročnost (oproti běžným autobusům jsou tyto dráhy užší)
Nevýhody:
menší účinnost
vyšší energetické nároky (oproti tramvajím
vyšší nároky na kvalitu povrchu (vyjeté koleje...)