## Slide 1: Gotthardský úpatní tunel

## Slide 3: Historie
1871-1882: Gotthardský železniční tunel; 15 km
1947, Carl Eduard Gruner: první vize Gotthardského úpatního tunelu
1963, Švýcarsko: výbor pro “Železniční tunel přes Alpy”
1996: přípravné práce Gotthardského úpatního tunelu
1999-2010: hloubení Gotthardského úpatního tunelu
plánované uvedení do provozu: 1. červen 2016

## Slide 4: Výstavba tunelu (1/2)
zahájení stavebních prací na více místech současně
speciální razící stroje
  25-30 m/den (max. 40 m/den)
  délka 400 m, průměr 10 m
  hmotnost: 3 000 t
kombinace metod hloubení tunelu
  razení 80 % hornin (žula, rula)
  odstřelování 20 % hornin (písek, voda)

## Slide 5: Výstavba tunelu (2/2)
vytěžená hornina použita s betonem do stavební směsi na vyzdívku tunelu
vytěženo 31 milionů tun horniny
15. říjen 2010, 14.17 h: poslední průraz
  30 km od severního a 27 km od jižního portálu
  horizontální odchylka 8 cm, vertikální 1 cm
zapojeno 2 000 dělníků

## Slide 6: Koncepce tunelu (1/2)
dva jednokolejné tunelové tubusy bez dalšího servisního tunelu
propojení pomocí příčných galerií (každých 325 m)
2 mezilehlé stanice (Sedrun - severní; Faido - jižní) dělí tunel na 3 stejně dlouhé úseky
  přechod vlaků z jednoho tubusu do druhého
  záchranné bezdýmové únikové terminály - únikové cesty a evakuační místa
zamezení možnosti čelní srážky
nejbezpečnější železniční tunel na světě

## Slide 7: Koncepce tunelu (2/2)
5 stavebních úseků:
úsek Erstfeld - délka 7,4 km
úsek Amsteg - délka 11,4 km
úsek Sedrun - délka 6,8 km
úsek Faido - délka 14,6 km
úsek Bodio - délka 16,6 km

## Slide 8: Technické informace (1/2)
zkrácení cestovní doby mezi Milánem a Curychem o více než hodinu (z 4 hod na 2 h 50 min)
max. rychlost: osobní vlaky 250 km/h; nákladní vlaky 160 km/h
propustnost: 260 souprav denně
přirozená teplota v tunelu: 46°C (uměle snižována na 28°C)
průměr tunelových tubusů: 9 m
vzdálenost tunelových tubusů: 40 m

## Slide 9: Technické informace (2/2)
severní portál Erstfeld: 460 m n. m.
jižní portál Bodio: 312 m n. m.
nejvyšší bod kolejí v tunelu: 549 m n. m.
trakční soustava 15 kV 16,7 Hz
ETCS 2
nejhlubší místo tunelu: 2 300 m pod vrcholem hory
nejdelší tunel na světě: 57 km
náklady: 10,3 bilionu dolarů