## Slide 1: Projekt Hyperloop

## Slide 3: Charakteristika projektu (1/2)
systém přepravy osob v uzavřených dopravních prostředcích (kapslích) uvnitř dutého tubusu velmi vysokými rychlostmi
první teoretické návrhy projektu jsou od společnosti SpaceX z roku 2013
SpaceX nemá zájem o realizaci, dosažené poznatky nabízejí volně k dispozici
2014: vyslovila zájem americká Hyperloop Transportation Technologies (HTT)

## Slide 4: Charakteristika projektu (2/2)
HTT: 400 výzkumníků z NASA, Boeing, Airbus, Cisco, Yahoo nebo SpaceX (práce ve volném čase)
plánují vybudovat testovací dráhu o délce přibližně 5 mil
pro vybudování první tratě tohoto systému ve SpaceX navrhli úsek mezi městy Los Angeles a San Francisco (přepravní kapacita odhadnuta na 840 cestujících za hodinu a 6 mil. za rok)

## Slide 5: Srovnání s konvenční dopravou
Hyperloop (vůči konvenční dopravě) bude:
  bezpečnější, rychlejší
  nezávislý na počasí
  levnější (na stavbu, cenu za přepravu)
  pohodlnější pro cestující
  efektivně napájen elektrickou energií (solárními panely, rekuperace energie)
  odolný proti zemětřesení
  šetrný vůči životnímu prostředí

## Slide 7: Návrh první tratě
Los Angeles – San Francisco
náklady odhadnuty na 6 miliard dolarů v osobní verzi nebo 7,5 miliard v osobní i nákladní verzi provozu (VRT 68 mld. USD)
rychlost 1200 km/h (VRT „jen“ 264 km/h)
doba cesty: 35 minut (VRT 2,5 hodiny, letadlo 1,25 hodiny, osobní auto 5,5 hodiny)
alternativy: New York - Washington D.C.; Atlanta - Nashville, Las Vegas a Phoenix; Miami - Orlando

## Slide 8: Technické řešení (1/2)
infrastrukturu tvoří tubus (Ć 2,3 m osobní, 3,3 m nákladní)stojící nad úrovní terénu na podpěrách (vysoké 6 metrů, po 30ti metrech)
přeprava ve speciálních kapslích s kapacitou 28 – 30 osob a hmotností necelé 3 tun
v tubusu uměle vytvořen velmi nízký tlak, který výrazně sníží odpor vzduchu kapslí (cca 100 pascalů … jako 45 km nad mořem; vakuum nedoporučeno kvůli nákladům)
obousměrný provoz – 2 tubusy vedle sebe

## Slide 9: Technické řešení (2/2)
kapsle poháněny pomocí magnetických lineárních motorů (urychlovačů) umístěných na stěnách tubusu, elektromagnetickými pulzy (zrychlení bude rovnoměrné, max. 1G)
intervaly až 2 minuty (špička 0,5 minuty)
ve stanicích více kapslí, aby byl delší nástup a výstup (až 5 minut)
pohyb na vzduchovém polštáři, kompresor vepředu bude nasávat vzduch a tím více snižovat odpor vzduchu

## Slide 13: Budoucnost projektu
první testovací trať do 5ti let
řešena otázka bezpečnosti provozu (porucha pohybu kapsle během cesty, zemětřesení, nevolnost cestujícího během přepravy)
vývojáři předpokládají, že v USA jsou velká regulační opatření pro stavbu takovýchto nekonvenčních projektů
první plnohodnotné tratě Hyperloop vzniknou spíše v Asii nebo na Středním východě